## Slide 1: Dizajniranje linkova u FTTx mrežama
prof.dr.sc. Alen Bažant
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za telekomunikacije

## Slide 2: Potrebni podaci (system requirements)
udaljenost na koju se prenosi signal (transmission distance)
broj i vrsta optičkih razdjelnika snage (splitters)
prijenosna brzina (bit rate) ili širina prijenosnog pojasa kanala (channel bandwidth)
BER (Bit Error Ratio) – vjerojatnost pogreške
broj WDM kanala
raspoloživa zaliha snage koja se gubi uslijed prigušenja (optical attenuation budget)
željena razlika između izlazne snage predajnika i osjetljivosti prijemnika = margina optičke snage (optical power margin)
gubici snage uslijed nepravilnosti u sustavu (power penalties)

## Slide 3: Margina sustava
system margin (SM)= loss margin
  služi radi sigurnosti pri projektiranju linka
  dodavanje decibela na potrebnu snagu kako bi se kompenzirale nepredviđene degradacije linka
    uslijed slabljenja izvora s vremenom, zastarijevanja komponenti, razlike između predviđenih i stvarnih gubitaka u pojedinim komponentama i dr.
  ITU-T G.957 specificira SM između 3,0 i 4,8 dB između Tx i Rx
    u praksi se najčešće koristi SM u iznosu od 3 dB
      razlog relativno maloj margini su kratke duljine linkova u PON-ovima i relativno mali broj komponenata u odnosu na MAN-ove i jezgrene mreže

## Slide 4: Gubici snage – kromatska disperzija
chromatic dispersion (CD)
  izvor generira pojas valnih duljina
  valne duljine se prostiru različitim brzinama
  gubitak snage PCD:
  R – prijenosna brzina u Gbit/s
  L – duljina niti u km
  DCD – iznos kromatske disperzije u ns/(nm∙km)
   – širina spektra izvora u nm
  kako bi ostvarili PCD < 0,5 dB  RLDCD < 0,1
    to nije problem u PON-ovima jer su L i R relativno mali
    u DWDM PON-ovima i u PON-ovima s brzinama većim od 2,5 Gbit/s PCD postaje zamjetan
posljedica CD-a – pulse chirping

## Slide 5: Gubici snage – polarizacijska disperzija
polarization-mode dispersion (PMD)
  dva fundamentalna ortogonalno polarizirana moda prostiru se različitom brzinom
    posljedica nehomogenosti medija – indeks loma nije isti u svim smjerovima promatrano radijalno od središta niti prema obodu – birefringence
    razlika između modova mora biti manja od 0,14∙T, T =1/R, R je prijenosna brzina, kako bi gubici snage uslijed PMD-a bili manji od 1 dB u ne više od 30 minuta unutar jedne godine (PMD se mijenja s vremenom)
    PMD je zanemariva pri brzinama do 10 Gbit/s i pri prijenosu na udaljenosti kraće od 20 km

## Slide 6: Gubici snage – extinction ratio (ER)
ER lasera definiran je kao omjer snage koja se šalje prilikom slanja simbola "1" (stanje on) prema snazi koja se šalje prilikom slanja simbola "0" (stanje off)
  idealan ER bi trebao biti beskonačan
  u praksi ER mora biti konačan za vrijeme prijenosa signala kako bi se smanjilo trajanje porasta brida impulsa (rise time) i samim time izobličenje signala
  gubitak snage PER:
    re je omjer snage u stanju on prema snazi u stanju off
  u praksi re varira između 7 i 10 (8,5 i 10 dB) što daje PER između 1,25 i 0,87 dB, ako je re > 18, PER < 0,5 dB
  u PON-u laser u ONU mora biti potpuno isključen za vrijeme dok ONU ne šalje signal, ali za vrijeme slanja snopa podataka ER mora imati odgovarajuću vrijednost

## Slide 7: Gubici snage – frequency chirping (FC)
kad se laser izravno modulira → FC, spektar lasera se proširi
  rješenje: koristiti vanjsku modulaciju
  promatrano zajedno s ER-om daje ukupni gubitak snage manji od 2 dB ako je re ≈10
ostali gubici snage:
  uzrok su nelinearni efekti
    raspršenje: uzrok: interakcija vala s fononima (vibracije molekula)
    SBS – Stimulated Brillouin Scattering
      nema interakcije između različitih valnih duljina
    SRS – Stimulated Raman Scattering
      SRS predstavlja prijenos energije s vala kraće valne duljine na drugi val veće valne duljine
    SPM – Self-phase Modulation
      uzrok: indeks niti ovisi o intenzitetu svjetlosnog signala
    CPM – Cross-Phase Modulation
    FWM – Four-wave Mixing

## Slide 8: Gubici snage na optičkom linku
link loss budget – budžet gubitaka na linku
  gubici u nitima, konektorima, spojnicama
  ostali podaci: duljina linka, valna duljina, vrsta niti (MM, SM)
primjer hibridnog linka duljine 2 km koji kombinira SM i MM niti

## Slide 9: Gubici snage u optičkim nitima
u uglatim zagradama su maksimalni gubici snage prema standardu EIA/TIA 568
  izvor podataka: www.thefoa.org
  The Fiber Optic Association, Inc.
Cable Length (km) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0
Fiber Type | Multimode |  | Singlemode | 
Wavelength (nm) | 850 | 1300 | 1300 | 1550
Fiber Atten. (dB/km) | 3 [3.5] | 1 [1.5] | 0.4 [1/0.5] | 0.3 [1/0.5]
Total Fiber Loss (dB) | 6.0 [7.0] | 2.0 [3.0] | 0.8 [2/1] | 0.6 [2/1]

## Slide 10: Gubici snage u konektorima
konektori za MM niti tipično imaju gubitak između 0,2 i 0,5 dB
SM konektori imaju prigušenje između 0,1 i 0,2 dB
  ovo vrijedi za industrijski montirane konektore koji su fusion spliced (slobodni prijevod: zavareni)
  na terenu montirani imaju gubitak 0,5 – 1 dB
  izvor podataka: www.thefoa.org
Connector Loss | 0.3 dB (typical adhesive/polish connector) | 0.75 dB (prepolished/splice connector and TIA-568 max. acceptable)
Total # of Connectors | 5 | 5
Total Connector Loss | 1.5 dB | 3.75 dB

## Slide 11: Gubici snage u spojnicama (engl. splice)
spojnice za MM niti su obično mehaničke, rjeđe varene
  zbog velike jezgre mehaničko spajanje i varenje daju sličan rezultat
  ipak, varenje je pouzdanije
  gubitak u spojnici se kreće između 0,1 i 0,5 dB
spojnice za SM niti imaju gubitak manji od 0,05 dB
  izvor podataka: www.thefoa.org
Splice Loss | 0.3 dB
Total # splices | 1
Total Splice Loss | 0.3 dB

## Slide 12: Ukupni gubitak snage na optičkom linku
ovo su zbrojene vrijednosti s prethodnih slajdova
  na ovo je moguće nadodati ± 0,2 – 05 dB zbog mjerne pogreške
Wavelength (nm) | 850 | 1300 | 1300 | 1550
Total Fiber Loss (dB) | 6.0 [7.0] | 2.0 [3.0] | 0.8 [2/1] | 0.6 [2/1]
Total Connector Loss (dB) | 1.5 [3.75] | 1.5 [3.75] | 1.5 [3.75] | 1.5 [3.75]
Total Splice Loss (dB) | 0.3 [0.3] | 0.3 [0.3] | 0.3 [0.3] | 0.3 [0.3]
Other (dB) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Link Loss (dB) | 7.8 [11.05] | 3.8 [7.05] | 2.6 [6.05/5.05] | 2.4 [6.05/5.05]
Best Case
[TIA 568 max.]
Best Case
[TIA 568 max.]

## Slide 13: Podaci za aktivne komponente
podaci za link 100 Mbit/s, 1300 nm, izvor: LED
link loss margin – koliko još snage ostaje na raspolaganju nakon što se odbiju gubici na linku
Operating Wavelength (nm) | 1300
Fiber Type | MM
Receiver Sensitivity (dBm@ required BER) | -31
Average Transmitter Output (dBm) | -16
Dynamic Range (dB) | 15
Recommended Excess Margin (dB) | 3
Dynamic Range (dB) (above) 15 15
Cable Plant Link Loss (dB @ 1300 nm) 3.8 (Typical) 7.05 (TIA)
Link Loss Margin (dB) 11.2 7.95

## Slide 14: Zaliha snage na linku
u PON-ovima definirana tri razreda prigušenja snage:
  razred A: 5 do 20 dB
  razred B: 10 do 25 dB
  razred C: 15 do 30 dB
    pretpostavka: domet iznosi 10 ili 20 km
Pu – ulazna snaga Pi – izlazna snaga

## Slide 15: Gubici u hipotetskom FTTx linku
ukupni dozvoljeni gubitak snage na linku, PT:
  PT = PS – PR = 4  gubitak u konektoru + L + N  gubitak u spojnici (splice) + gubitak u razdjelniku snage + gubici u WDM sprežnicima (coupler) + margina sustava (SM)
    neka je SM = 3 dB

## Slide 16: Proračun zalihe snage za uzlazni smjer
λ = 1310 nm, RU = 622 Mbit/s, BER = 10-11, PT = 32 dB
burst mode!

## Slide 17: Proračun zalihe snage za uzlazni smjer (II)
SM iznosi samo 0,1 dB – manje od SM-a
rješenja:
  uporaba komponenata za razred C
  alternativa: smanjenje omjera razdjele snage ili duljine linka

## Slide 18: Proračun zalihe snage za silazni smjer
λ = 1490 nm, RU = 622 Mbit/s, BER = 10-11, PT = 29 dB

## Slide 19: Proračun zalihe snage za silazni smjer (II)
proračun zadovoljava
  konačni budžet gubitaka je veći od SM-a

## Slide 20: Proračun kapaciteta linka
tsys – ukupno trajanje porasta brida impulsa na linku (rise time)
  općenito ne smije preći iznos od 70% od trajanja bita u NRZ prijenosu, odnosno 35% od trajanja bita u RZ prijenosu
ti – i-ti doprinos
tTX – doprinos predajnika
tmod – doprinos uslijed intermodalne diseprzije
  ovog doprinosa nema u jednomodnim nitima
tCD – doprinos uslijed kromatske disperzije
tPMD – doprinos uslijed polarizacijske disperzije
tRX – doprinos prijemnika
  posljedica brzine odziva fotodetektora

## Slide 21: Proračun kapaciteta linka (II)
tTX – za LED 2 ns, a za lasersku diodu 0,1 ns (približne vrijednosti)
BRX – električna širina prijenosnog pojasa određena 3-dB točkama, zadana u MHz
DCD [ps/(nm  km)] – kromatska disperzija,  – širina spektra izvora mjerena do točaka u kojima snaga padne na pola
Bmod [MHzkm] – 500 MHzkm za promjer jezgre 50 m jezgru, 160 MHzkm za promjer jezgre 62,5 m
DPMD [ps/km0,5] – polarizacijska disperzija
u gore navedenim izrazima L označava duljinu linka izraženu kilometrima

## Slide 22: Proračun kapaciteta linka (III)
izvor: laserska dioda s tTX = 0,1 ns i širinom spektra 1 nm ()
prijemnik: pin fotodioda s BRX = 1250 MHz
optička nit: SM sukladno G.652, DCD = 4 ps/(nm  km) i DPMD = 0,1 ps/km0,5
FTTx tehnologije uglavnom koriste NRZ format impulsa
dakle, tsys mora biti manji od 0,7/1250 Mbit/s = 0,56 ns
  s obzirom da je proračunati tsys jednak 0,1 ns, kriterij vezan uz trajanje porasta brida impulsa je zadovoljen