## Slide 1: Tehnologije digitalne pretplatničke linije (DSL)
Prof. dr. sc. Alen Bažant
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za telekomunikacije

## Slide 2: Lokalna petlja
lokalna petlja (engl. local loop) = pretplatnička linija (engl. subscriber line)
  definirana preporukom ITU-T G.101
  ne mora nužno biti parična, može biti i bežična (WLL – Wireless Local Loop)
2016. godine u svijetu je bila instalirana 1,013 milijardi fiksnih pristupnih linija
  broj je do narastao na 1,261 milijarde 2006. godine, ali se naknadno smanjio zbog prelaska na druge pristupne tehnologije
  velik broj fiksnih linija sastoji se od jednog UTP-a
    engl. Unshielded Twisted Pair – neoklopljena upredena parica
    koriste se uglavnom za analognu telefoniju (POTS – Plain Old Telephone Service)
  glavno obilježje fiksne linije: mrežni priključak je nepomičan
    korisnik može imati bežičnu vezu između krajnjeg uređaja i mrežnog priključka, npr. bežični telefon koji je radijskom vezom vezan sa svojom stanicom, a ona je pak vezana telefonskom paricom na fiksni mrežni priključak

## Slide 3: Upredena parica i parični kabel
engl. twisted pair (TP) parični kabel s 50 parica
  konektor za telefonsku paricu: RJ11
vodič

## Slide 4: Lokalna petlja (2)
lokalna petlja prema ITU-T G.101
topologija mreže
ako je lokalna petlja realizirana upredenom paricom
tada se širokopojasni pristup ostvaruje DSL-tehnologijama
problem: optimizacija topologije, sa što manje kabela povezati sve korisnike, omogućiti i rezervu za buduće korisnike
ograničenje: postojeća ili nova kabelska kanalizacija, kabelske cijevi i dr.

## Slide 5: Lokalna petlja u mreži telekom operatora

## Slide 6: Model digitalne lokalne linije (ITU-T)
električna obilježja – signal je izložen:
  preslušavanju,
  impulsnim smetnjama,
  promjenama prijenosne funkcije linije u ovisnosti o frekvenciji
    umetnuto prigušenje, grupno kašnjenje, karakteristična impedancija,
  mikroprekidima (uslijed mehaničkog djelovanja na vodiče)

## Slide 7: Osnovna obilježja DSL-a
digitalna pretplatnička linija – Digital Subscriber Line
  povezuje korisnika s centralom (engl. Central Office, CO)
  prijenos između korisnika i centrale digitalan
  definirane preporukama ITU-T-a, serija G
dolazni smjer komunikacije (engl. dowstream, downlink) – prema korisniku, prijenosna brzina RD [bit/s]
odlazni smjer komunikacije (engl. upstream, uplink) – prema centrali, prijenosna brzina RU [bit/s]
simetrične DSL-tehnologije – prijenosna brzina u oba smjera jednaka, RD = RU
asimetrične DSL-tehnologije – te su brzine različite, uglavnom vrijedi RU < RD
u DSL okolini lokalnu petlju čine jedna ili više parica
  ako se 2 ili više parica koriste kao jedna linija – line bonding

## Slide 8: Arhitektura pristupa Internetu i aplikacijama (uslugama) DSL-om
BRAS – Broadband Remote Access Server
UNI – User Network Interface, NNI – Network-to-Network Interface
ANI – Application Network Interface, PVC – Permenent Virtual Circuit
ISP – Internet Service Provider, ASP – Application Service Provider
Premises Gateway – usmjerivač s ugrađenim modemom

## Slide 9: Podjela tehnologija DSL-a
najnovija tehnologija: G.fast - ITU.T G.9700, G.9701 i G.997.2
  u razvoju je XG-fast ili G.mfast (Bell Labs, Alcatel-Lucent)
Asimetrične DSL-tehnologije | Simetrične DSL-tehnologije
ADSL – G.992.1 ADSL over POTS (G.992.1 Annex A) ADSL over ISDN (G.992.1 Annex B) Splitterless ADSL – G.992.2 (G.Lite) ADSL2 – G.992.3 Splitterless ADSL2 – G.992.4 (G.Lite.bis) RE-ADSL2 – G.992.3 Annex L (Reach Extended ADSL2) ADSL2+ – G.992.5 | IDSL – ISDN over DSL, 2B+D (144 kbit/s), stalna prospojenost HDSL – G.991.1, za prijenos E1 (2,048 Mbit/s) ili T1 signala (1,544 Mbit/s) HDSL2/HDSL4 – ANSI-T1.418 SDSL – nestandardne inačice HDSL-a MSDSL – nestandardizirana inačica SHDSL G.991.2 –192 do 2312 kbit/s E-SHDSL – G.991.2 – do 5696 kbit/s
VDSL (G.993.1) i VDSL2 (G.993.2) mogu biti simetrični i asimetrični

## Slide 10: Usporedba brzina DSL-sustava
izvor: Broadband Forum

## Slide 11: Prijenosne brzine DSL-a
usporedba brzina u dolaznom smjeru
  izvor: Nokia Siemens Networks. Broadband Access for All – A Brief Technology Guide

## Slide 12: Raspetljavanje lokalne petlje (LLU)
fizička kolokacija
udaljena kolokacija
postoji i virtualna kolokacija te izdvajanje potpetlje (kod VDSL-a)
u RH: usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (HAKOM)
ostali oblici pristupa novih operatora lokalnoj petlji
  bitstream, shared line, resale line

## Slide 13: Pristup bitstreamom
operator monopolist ili proglašeni operator (engl. incumbent) pruža uslugu operatoru korisniku
  točka 4 – operator korisnik ne mora imati svoju opremu, već samo distribuira naplaćuje uslugu

## Slide 14: Referentni model ADSL-a
model definiran u ITU-T G.992.3
  ATU – ADSL Transceiver Unit
    ATU-C – ATU Central Office, ATU-R – ATU Remote
  AN – Access Node, NT – Network Termination
CPE – Customer Premises Equipment
PHY – Physical Layer
GSTN – Global Switched Telephone Network
POTS – Plain Old Telephone Service
ISDN – Integrated Services Digital Network

## Slide 15: Obilježja ADSL-a
ADSL – teorijski maksimum
  linijska brzina: u dolaznom smjeru 8,192 Mbit/s
  podatkovna brzina do 6,144 Mbit/s
  linijska brzina u odlaznom smjeru 864 kbit/s
  podatkovna brzina do 640 kbit/s
  ADSL over POTS (Annex A) – od 26 kHz
  ADSL over ISDN (Annex B) – od 138 kHz
  4312,5256 = od 0 do 1104000 Hz
  4312,5250 = od 25875 do 1104000 Hz
  4312,5224 = od 138000 do 1104000 Hz
  u uzlaznom smjeru max. 31 potkanal
modulacijski postupak DMT
  svakih 250 s prenosi se jedan DMT simbol
  svaki DMT simbol prenosi skupne podatke iz 256 potkanala/podnosioca
  svaki potkanal prenosi jedan QAM simbol
  broj bita po QAM simbolu između 0 i 8 – mora biti cjelobrojan
  širina potkanala – 4,3125 kHz
  neki se potkanali ne koriste za prijenos korisničkih podataka
    npr. pilotski potkanala za sinkronizaciju i dr.

## Slide 16: Formiranje DMT signala
načelo na kojem počiva DMT (Discrete Multitone)
  QAM – kvadraturna modulacija amplitude

## Slide 17: Oblik QAM i DMT signala
16-QAM signal
DMT signal

## Slide 18: Razdvajanje smjerova prijenosa
rješenje: jedna od dvije tehnike
  FDD – Frequency Division Duplex EC – Echo Cancelation,
PROBLEM:

## Slide 19: Struktura ADSL okvira
svaki okvir je kodiran u DMT simbol
  simbol Synch određuje granicu superokvira
brzina DMT simbola iznosi 4000 bauda
  1/0,25 ms, na liniji 69/68×4000 bauda
ukupna linijska brzina: 4000 simbola × 256 potkanala × 8 bita po potkanalu = 8,192 Mbit/s
ADSL podržava 2 tzv. latency paths
  brzi podaci (fast data) – za prijenos videa, audia, govora
    dubina prepletanja 1 (nema ga) – malo kašnjenje od 10 ms
  prepleteni podaci (interleaved data) – za prijenos podataka
    prepletanje poboljšava otpornost na pogreške u sprezi s Reed-Solomonovim kodiranjem
    dodaje između 5 ms (za 8 RS riječi) i 25 ms (za 64 RS riječi) na kašnjenje paketa

## Slide 20: Posebna obilježja ADSL2-a
brzina u silaznom smjeru do 12 Mbit/s, uveden složajni model fizičkog sloja
brzina ADSL-a više nije fiksna već se prilagođava uvjetima u kanalu
  ADSL podržava Dynamic Rate Adaptation (DRA)
    promjena brzine u hodu, bez ponovnog pokretanja modema
    vrste: BS (Bit Swapping), DRR (Dynamic Rate Repartitioning), SRA (Seamless Rate Adaptation)
    ATU-C prati stanje linije i predlaže ATU-R-u promjenu brzine
    ako ATU-R prihvati slijedi razmjena nove konfiguracije linije
  danas su sve inačice ADSL-a rate adaptive (RADSL)
upravljanje snagom
  omogućava smanjenje snage koju ATU-X šalje na link ako i smanjenje potrošnje snage ATU-X-a
    stanja linka L0 (puna snaga), L2 (niska snaga, ATU-R šalje normalno) i L3 (link neaktivan, nema slanja)
združivanje linija (engl. line bonding) – dvije ili više parica kao jedan DSL, tj. više parica kao jedna linija prema istom krajnjem korisniku

## Slide 21: Združivanje linija
definirano preporukom ITU-T G.998
  G.998.1 – ATM-based multipair bonding
    omogućava združivanje 2 do 32 parice
  G.998.2 – Ethernet-based multipair bonding (ADSL2+, VDSL2)
  G.998.3 – Multipair bonding using time-division inverse multiplexing
drugi naziv za G.998: G.bond

## Slide 22: ADSL2+
proširen pojas prijenosa do 2,208 MHz
  koristi se 512 potkanala/podnosioca, razmak između podnosioca f = 4,3125 kHz
povećana prijenosna brzina
  barem 16 Mbit/s DS i barem 800 kbit/s US (ITU-T G.992.5)
  moguće popunjavanje do 15 bita po podnosiocu

## Slide 23: Raspored potkanala u ADSL2+
ADSL2+ over ISDN

## Slide 24: Inačice ADSL2+
Annex A – over POTS
  a) ATU-C (DS) s preklapanjem spektara (EC)
    od 25,875 kHz do 2208 kHz, NSC = 512
  b) ATU-C (DS) bez preklapanja spektara (FDD)
    od 138 kHz do 2208 kHz
  c) ATU-R (US)
    od 25,875 kHz do 138 kHz, NSC = 32
    NSC – broj potkanala
Annex B – over ISDN
  a) ATU-C (DS) s preklapanjem spektara (EC)
    od 120 kHz do 2208 kHz, NSC = 512
  b) ATU-C (DS) bez preklapanja spektara (FDD)
    od 254 kHz do 2208 kHz
  c) ATU-R (US)
    od 25,875 kHz do 138 kHz, NSC = 64

## Slide 25: Inačice ADSL2+ (2)
Annex I – All-digital mode ADSL with improved spectral compatibility with ADSL over POTS
  a) ATU-C (DS) s preklapanjem spektara (EC)
    od 3 kHz do 2208 kHz, NSC = 512
  b) ATU-C (DS) bez preklapanja spektara (FDD)
    od 138 kHz do 2208 kHz
  c) ATU-R (US)
    od 3 kHz do 138 kHz, NSC = 32
Annex J – All-digital mode ADSL with improved spectral compatibility with ADSL over ISDN
  a) ATU-C (DS) s preklapanjem spektara (EC)
    od 3 kHz do 2208 kHz, NSC = 512
  b) ATU-C (DS) bez preklapanja spektara (FDD)
    od 254 kHz do 2208 kHz
  c) ATU-R (US)
    od 3 kHz do 138 < f < 276 kHz (9 opcija, ADLU-xy), NSC = 64

## Slide 26: Ovisnost prijenosne brzine o duljini linije i broju aktivnih linija u osnovnoj kabelskoj grupi
primjer konstrukcije kabela (TK-00 i TK-59)
  osnovna kabelska grupa s 5 četvorki/10 parica
  osnovni problem: preslušavanja između parica

## Slide 27: Arhitekture FTTX
arhitektura od točke do točke (P-P, P2P) – samo optika
arhitektura od točke prema većem broju točaka (P-MP)
  neke arhitekture (FTTC, FTTCab) uključuju i korištenje DSL-a od ONU-a do NT-a

## Slide 28: VDSL
Inačica VDSL-a | Domet (m) | Dolazna brzina (Mbit/s) | Odlazna brzina (Mbit/s)
asimetrična | 900 | 26 | 3
asimetrična | 300 | 52 | 6
simetrična | 900 | 13 | 13
simetrična | 300 | 26 | 26
primjer konfiguracija prijenosnih brzina
dio koncepta FTTCab i FTTC (FTTN)
referentni model:
  DMT
    256 do 4096 nosioca
    do 15 bita po podnosiocu;
    Δf = 4,3125 kHz ili
    Δf = 8,625 kHz
      za kraće linije

## Slide 29: Referentni model primjene VDSL-a
s razdjelnikom snage
bez razdjelnika snage
VTU-O – VDSL Transceiver Unit at the Optical Network Unit

## Slide 30: Razlika u primjeni između ADSL-a i VDSL-a
ADSL se obično implementira iz centrale
  moguća upotreba udaljenog terminala (RT)
VDSL se uglavnom implementira korištenjem RT-a ili udaljenih ojačanih DSLAM-a
  smještaju se bliže korisniku – kraća linija i veća prijenosna brzina
hardened DSLAM

## Slide 31: Funkcije na fizičkom sloju VDSL-a
scrambling (kodiranje pseudoslučajnim slijedom)
  da se izbjegnu nepovoljni sljedovi bita
FEC
  Reed-Solomonov kod za zaštitu od pogrešaka
  na K okteta podataka dodaje R redundatnih okteta
  N = K + R, N  255, (N, K) = (144, 128) ili (240, 224)
prepletanje (interleaving)
  za zaštitu od usnopljenih pogrešaka (bursty errors)
  djeluje nad RS kodnim riječima, do max. 64 tiječi
blokovsko prepletanje
konvolucijsko prepletanje
    duljina bloka prepletača I (N = kI), dubina prepletanja D = MI + 1
    doprinos kašnjenju s kraja na kraj (predaja i prijem, prepletanje i raspletanje): MI(I – 1) okteta

## Slide 32: Blokovsko prepletanje
I (duljina bloka) = 7, d (dubina) = 4
ako kod može ispraviti do 2 pogreške, i ako je duljina kodne riječi n = I, snop od osam pogrešaka će biti ispravljen

## Slide 33: VDSL okvir
struktura okvira na podsloju PMS-TC (dio fizičkog sloja)
  isti format okvira u oba smjera prijenosa (DS i US)
svako polje F-kanala prenosi jednu "brzu" RS kodnu riječ
  nema prepletanja
  F = PF + RF (FEC) ≤ 180 okteta, minimum iznosi 0 okteta
svako polje S-kanala prenosi jednu "sporu" RS kodnu riječ
  ta riječ prolazi kroz konvolucijski prepletač
  S = OC (3 okteta) + PS (Slow Payload) + 16 okteta (FEC) ≤ 200 okteta
    minimalna duljina S = 20 okteta
vrijednosti od F i S moraju biti parne

## Slide 34: Struktura DMT superokvira u VDSL2
svaki DMT okvir ekvivalentan je jednom DMT simbolu
  DMT simbol je zbroj moduliranih podnosioca
    broj podnosioca ovisi o profilu
    definiran u G.993.2
  razmak između podnosioca
    Δf = 4,3125 kHz ili
    Δf = 8,625 kHz (samo za profil 30a)
  pri moduliranju podnosioca koristi se modulacija QAM
trajanje supeorkvira ovisi o Δf i o cikličnoj ekstenziji
  za Δf = 4,3125 kHz i cikličnu ekstenziju 5/64 trajanja simbola iznosi 64,25 ms

## Slide 35: Dodjela frekvencijskih pojaseva
frekvencijski planovi (frequency plan, band plan)
  frekvencije f0 do f5 određene aneksima
    Europa koristi G.993.1 Annex B (ranije Plan 997) ili Annex A (+ restrikcije ETSI-a)
    u Americi G.993.1 Annex A (ranije plan 998 )
    u Švedskoj G.993.1 Annex C
  pojas propuštanja od 138 kHz do 12 MHz
  primopredajnici obavezno koriste FDD
općenita dodjela potpojasa
potpojas Opt za DS ili US (inicijalizacija)
Annex B

## Slide 36: VDSL2 profili
profili 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
profil definira skup parametara koji moraju biti podržani u VDSL2 primopredajniku (transceiver)
  svi parametri: minimalna ukupna snaga u silaznom/uzlaznom smjeru
    npr. profil 8a – maksimalna ukupna snaga u silaznom smjeru: 17,5 dBm
  maksimalna ukupna snaga u silaznom/uzlaznom smjeru
  razmak između potkanala (4,3125 kHz, za 30a 8,625 kHz)
  da li je potpojas US0 podržan ili ne
  minimalna ukupna podatkovna brzina, za oba smjera zajedno (MBDC)
    8x – 50 Mbit/s, 12x – 68 Mbit/s, 17a – 100 Mbit/s, 30a – 200 Mbit/s
  ukupno kašnjenje koje uzrokuju prepletanje i raspletanje
  maksimalna dubina prepletanja
  (1/S)max – koliko se najviše RS kodnih riječi šalje u jednom DMT simbolu
  najviši indeks potkanala koji prenosi podatke u US-u i DS-u
    specifičan za pojedine frekvencijske planove

## Slide 37: Usporedba prijenosnih brzina za razne profile
povećanje brzine profilima efikasno do 600 m

## Slide 38: Frekvencijski planovi za VDSL2
u području do 12 MHz definirano 5 potpojaseva
  frekvencije definirane u aneksima A, B, odnosno C
u području iznad 12 MHZ koristi se barem jedan dodatni US ili DS potpojas
  definirano u ITU-T G.993.2 Annex A, B i C
VDSL2 strogo koristi samo FDD
  preklapanje pojaseva u US-u i DS-u nije dozvoljeno

## Slide 39: Frekvencijski plan ITU-T G.993.2 Annex B
vrijedi za Europu
  plan A (997), plan B (998)
  Annex A definira frekvencijski plan za Ameriku , a Annex C za Japan
primjer za profil 12x

## Slide 40: PSD maske
Annex A – regija A – Sjeverna Amerika
Annex B – regija B – Europa
  definirano 12 frekvencijskih planova
    planovi 997 i 998 – izvorni planovi
  za pojedine frekvencijske planove definirane su Limit PSD maske
    B7-x za planove 997 (i proširenja), HPE17 i HPE30
    B8-x za planove 998 (i proširenja)
Annex C – regija C – Japan
kriterij za odabir profila (npr. brzina)  tablica profila  pronaći frekvencijski plan i odgovarajući aneks  frekvencijski plan  maska (tablična)

## Slide 41: Prijenosna brzina DSL-a u kabelu
Prijenosna brzina svake digitalne pretplatničke linije primarno ovisi o:
  duljini pretplatničke linije (utječe na prijenosnu funkciju linije i na FEXT);
    prosječna duljina petlje u RH relativno kratka, posebno u gradovima (manje od 1,5 km, odnosno 1 km)
  vrsti parice/četvorke i konstrukciji kabela (utječe na prijenosnu funkciju linije i na preslušavanja između linija);
  korištenoj tehnologiji (za svaku DSL tehnologiju ITU-T je definirao spektralne maske koje određuju maksimalnu spektralnu gustoću snage predajnika);
  zastupljenosti pojedinih prijenosnih tehnologija po paricama/četvorkama u zajedničkom kabelu (što izravno utječe na iznos preslušavanja na promatranu liniju).

## Slide 42: Prijenosna brzina DSL sustava
prijenosna brzina R  C
   – smanjenje omjera S/N
  za M-QAM uz Pe = 10-7 iznosi 9,89 (9,95 dB)
  margina šuma m obično  6 dB
  dobitak uslijed kodiranja c
    za rešetkasto kodiranje iznosi između 3 i 5 dB
  prijenosna brzina idealnog DMT sustava
    u k-tom potkanalu Rk
    ukupna brzina za N potkanala Ru
    T je trajanje DMT simbola

## Slide 43: Proračun prijenosne brzine DSL-a
  broj potkanala N određen standardom/maskom
  maska ujedno određuje širinu prijenosnog pojasa bitnu za proračun brzine – određena najvišim korištenim potkanalom
  standard/maska određuje frekvencije podnosioca fk
  SS(fk) = SP(fk)  |H(fk)|2
  SP(fk) se određuje iz maske sustava
  prijenosnu funkciju H(fk) moguće zadati
    pomoću primarnih parametara parice
      R, L, G i C
    pomoću sekundarnih parametara
      konstanta prostiranja
         =  [Np/km] + j [rad/km] i
      karakteristična impedancija Z0 []
    pomoću rezultata mjerenja (npr. (f))
       [Np] = 0,115[dB]
    model iz standarda, npr.

## Slide 44: Spektralna gustoća snage
oktava = log2(f2/f1)
  pri čemu su frekvencije izražene u Hz
  1 oktava predstavlja dvostruku frekvenciju
spektralna gustoća snage (PSD – Power Spectral Density) S(f) vezana je uz srednju snagu signala izrazom
dBm/Hz je mjerna jedinica za PSD
  dBm predstavlja razinu snage u decibelima iznad 1 mW
razlika između dvije razine snage u dBm:
  P2 [dBm] – P1 [dBm] = X [dB]
primjer: PSD na 100 kHz je -60 dBm/Hz, nagib 10 dB/oktava
  PSD na 150 kHz = -60 + 10·log2(150/100) = -54,12 dBm/Hz

## Slide 45: Spektralna maska
spektralna maska opisuje PSD predajnika
  posebna za ATU-C, posebna za ATU-R
  primjer: ADSL2+ Annex B, predajnik ATU-C-a, bez preklapanja DS i US (B.1.3.)
  vrijednosti frekvencija i PSD-a u prijelomnim točkama (breakpoints) su egzaktne, nagibi (dB/oktavi) približni

## Slide 46: Šum u DSL sustavima
dominantan šum predstavljaju preslušavanja
  na bližem kraju NEXT
    ako se koristi tehnika FDD za razdvajanje smjerova prijenosa, NEXT zanemariv
  na daljem kraju FEXT
srednja snaga šuma preslušavanja:
  ako je izmjerena funkcija prijenosa preslušavanja |HFEXT(f, L)|
    PXd(f) = SP(f) {određen maskom}  |HFEXT(f, L)|2
ukupan šum računat kao
  PX(M, f) + W2, pri čemu je W standardna devijacija bijelog šuma
    W2 = -140 dBm/Hz

## Slide 47: Rezime proračuna prijenosne brzine DSL-a
prijenosna brzina Ru posebno se računa za US, a posebno za DS
broj potkanala određen maskom
brzina prijenosa
DMT simbola
4000 baud
spektralna gustoća snage signala na izlazu predajnika, određena PSD maskom
prijenosna funkcija kanala (parice) – određena temeljem mjerenja (f)
smanjenje omjera S/N
šum računat modelom FSAN-a, temeljem mjerenja HFEXT

## Slide 48: Oblikovanje spektra
UPBO – Upstream Power Back-off (definiran u G.993.1, G.993.2 i G.997.1)
  VTU-R provodi proceduru kako bi se povećala spektralna kompatibilnost između petlji različite duljine u istoj kabelskoj grupi
  primjena posebne maske u uzlaznom smjeru
DPBO – Downstream Power Back-off (definiran u G.993.2 i G.997.1)
  rješavanje problema "blisko-daleko" (utjecaj VDSL-a na ADSL2+ u istoj kabelskoj grupi)
  suština tehnike DPBO: smanjiti intenzitet signala na izlazu RT-a (točka a) posebno oblikovanom maskom za predajni smjer VTU-C-a smještenog u RT-u

## Slide 49: Upravljanje spektrom DSL-a
statičko (SSM)
  kreiranje tzv. šablona (eng. template) koji podjednako ograničavaju snagu predajnika svih DSL-a koji se mogu naći u zajedničkom kabelu/grupi
  obično se koristi 99% model
  rezultat: značajno ograničavanje prijenosnih brzina
dinamičko (DSM)
  omogućava adaptivnu primjenu spektralnih maski kreiranih posebno za svakog korisnika
  rezultat: maksimizacija propusnost DSL sustava
  tehnike DSM-a u osnovi se svode na optimiranje parametara i resursa primopredajnika DSL-a, uzimajući pri tome u obzir preslušavanja između linija
  četiri razreda koordinacije između linija:
  DSM-0: nema koordinacije
    svaka linija maksimizira vlastite performanse i pri tome ne uzima u obzir performanse susjednih linija
    spektralna kompatibilnost između linija unutar zajedničke kabelske grupe osigurana je ograničenjem snage predajnika, odnosno spektralne gustoće snage (spektralne maska)
    primjeri: rad modema s adaptivnom marginom (MA) – sva se raspoloživa snaga koristi kako bi se maksimizirala margina šuma, i pri tome ostvarila ciljana fiksna prijenosna brzina
    rad modema s adaptivnom brzinom (RA) - koristi se sva raspoloživa snaga kako bi maksimizirala prijenosna brzina u fazi inicijalizacije linije, poštujući pri tome konfiguriranu marginu šuma

## Slide 50: Razredi DSM-a
ostali razredi koordinacije
  DSM 1: dodjela snage svakoj liniji na takav način da se izbjegne nepotrebno preslušavanje na susjedne linije
  dodjela snage liniji proračunava se samo na osnovi njezina vlastitog stanja i zahtjeva koji proističu iz usluge koju podržava ta linija
  primjeri: rad modema s adaptivnom snagom (PA/MF) - snaga predajnika se minimizira održavajući pri tome fiksnu prijenosnu brzinu i marginu šuma
  algoritam IWF - ne koristi fiksnu masku, što omogućava da se snaga prerasporedi s nekorištenih na korištene potkanale
  DSM-2: dodjela snage liniji proračunava se na temelju stanja svih linija unutar zajedničke kabelske grupe/kabela kao i na temelju zahtjeva usluga koje se prenose tim linijama
    koristi podatke o topologiji kabelske grupe, odnosno podatke o preslušavanjima između linija
  primjer: algoritam optimalnog upravljanja spektrom (OSM)
  DSM-3: vektorizacija – digitalna obrada signala na razini većeg broja linija pri čemu se preslušavanje između linija poništava
  definirano preporukom ITU-T G.993.5 (G.vector) – najbolja tehnika DSM-a

## Slide 51: Vektorizirani VDSL
optička nit se dovodi u DSLAM (node) udaljen manje od 1 km od pretplatnika
koristi obradu signala na fizičkom sloju kako bi poništio preslušavanje između linija koje završavaju na jednom zajedničkom DSLAM-u
posljedica:
  skoro pa udvostručavanje brzine kratkih linija
  malo povećanje brzine kod dugačkih linija – preslušavanje je ionako slabije
Node-level vectoring – sve linija u čvoru
  veličina vektorizirane grupe 96 – 384 linije
Line card vectoring – grupe 16 – 64 linija

## Slide 52: Usporedba brzina VDSL-a
profil ADE17, preslušavanje reducirano 20 dB u vektoriziranoj grupi od 12 linija, kabel s paricama promjera 0,4 mm

## Slide 53: Usporedba brzina za razne varijante VDSL-a
najbolji učinici na linijama do 300 metara

## Slide 54: Vektorizacija u VTU-O

## Slide 55: Referentni sustav vektorizacije
VCE (engl. Vectoring Control Entity)
  svaki VCE upravlja s jednom skupinom vektoriziranih linija

## Slide 56: Standardizacija vektorizacije
standard ITU-T G.993.5
  prva inačica 2010., druga 2015. godine
  Annex B – Long Reach VDSL2 s vektorizacijom
    G.993.2 Annex D – Long Reach VDSL2 bez vektorizacije
  popraćen nadopunom standarda G.993.2, G.994.1 i G.997.1

## Slide 57: Utjecaj nevektoriziranih linija
sve linije u istoj kabelskoj grupi koje nisu vektorizirane izvor su smetnje alien crosstalk
  to preslušavanje nije moguće poništiti vektorizacijom

## Slide 58: VDSL2-Vplus ili VDSL 35b
standard ITU G.993.2 (01/2015)
  promjena u odnosu na verziju iz 2011. godine
  dodan profil 35 b
    2018. dodan plan i maska za Sjevernu Ameriku (AMd. 4)
  širina potkanala 4,3125 kHz
  koristi pojas frekvencija do 35,324 MHz
    8192 potkanala
    u uzlaznom smjeru koristi frekvencije najviše do 12/14 MHz
  podržava vektorizaciju
  MBDC: 400 Mbit/s (VDSL2 17a 150 Mbit/s)
    Minimum Bidirectional Net Data Rate Capability

## Slide 59: G.inp – poboljšana zaštita od smetnji
standard G.998.4 – zaštita od impulsnih smetnji
  Reed-Solomonovi kodovi nisu dovoljno učinkoviti protiv impulsnih smetnji, rješenje: retransmisija na PHY
  mana: povećanje varijacije kašnjenja (engl. delay jitter)

## Slide 60: G.fast – ITU.T G.9700, G.9701 i G.997.2
novi koncept u domeni primjene xDSL-a: FTTdp
  engl. Fiber to the Distribution Point
  tipična udaljenost između DP-a i korisničkog NCP-a 30 do 50 m (maksimalno do 250 m)
  omogućeno postizanje brzina od barem 500 Mbit/s
moguće primjene G.fasta
  IPTV nove generacije treba više od 100 Mbit/s
  pristup Internetu za male i srednje tvrtke
  link za povezivanje malih baznih stanica, npr. HetNet
    važna podrška za NTR (engl. Network Timing Reference)
    prijenos mrežnog takta frekvencije 8 kHz
  link za povezivanje pristupnih točaka Wi-Fi mreža

## Slide 61: Razlika FTTB – FTTdp
DPU (G.fast DSLAM) – 1 do 16 priključaka
  nalazi se na stupu ili pod zemljom
FTTdp omogućava spektralnu koegzistenciju s ADSL-om i VDSL-om
G.fast CPE:
ili
SFP
DPU – Distribution Point Unit

## Slide 62: Osnovni parametri G.fasta
modulacijski postupak: DMT
  širina potkanala: 51,75 kHz (= 12  4,3125 kHz), broj potkanala: 2048
širina frekvencijskog pojasa: 106 MHz
  definirana inačica i za 212 MHz
maksimalni broj bita po potkanalu: 12, maksimalna snaga: 4 dBm
dupleksna shema: TDD (engl. Time Division Duplex)
maksimalna brzina: 1 Gbit/s
  obavezna podrška za vektorizaciju, retransmisije (G.inp) i SRA/FRA (engl. Fast Rate Adaptation)

## Slide 63: Spektralne maske G.fasta
ftr1 = 2 MHz, ftr2 = 106 ili 212 MHz

## Slide 64: TDD
vrijeme slanja po parici se dijeli na odsječke
unutar svakog odsječka može slati
  CPE prema modemu u centrali (US) ili
  modem u centrali prema CPE-u (DS)
sve G.fast linije u istom kabelu moraju biti sinkronizirane (početak slanja) i imati isti omjer brzine u oba smjera prijenosa
  da se izbjegne NEXT

## Slide 65: Struktura TDD okvira
Tsymb – trajanje DMT simbola
duljina okvira je višekratnik trajanja simbola
  TF = MFTsymb = (Mds + Mus + 1)Tsymb
trajanje okvira
  od 0,145 do 0,875 ms
  default: 0,75 ms

## Slide 66: TDD superokvir
duljina superokvira: između 5,75 i 7 ms
  default: 6 ms
  MSF = 8 za TF = 36
  MSF = 12 za TF = 23

## Slide 67: Performanse linka
ts – trajanje slanja okvira/paketa na link [s]
  L – duljina okvira/paketa [bit]
  R – prijenosna brzina linka [bit/s]
  Tb – trajanje slanja jednog bita [s]
tp – trajanje prostiranja signala linkom [s]
  v – brzina prostiranja EM vala medijem [m/s]
  d – duljina linka [m]
parametar linka, a
najjednostavniji slučaj
  po svakom poslanom okviru potroši se ts + tp vremena
  iskoristivost linka U = ts /(ts + tp)= 1/(1 + a)

## Slide 68: Fleksibilna konfiguracija brzine u oba smjera
opcija DTA (engl. Dynamic Time Assignment) može u stvarnom vremenu mijenjati omjer DS/US brzina

## Slide 69: Brzine i dometi najnovijih DSL tehnologija

## Slide 70: Reverse Power Feeding (RPF)
tehnologija koju su tandardizirali ETSI (ETSI TS 101 548 V2.1.1, 9.2016.) i Broadband Forum
DPU se snabdijeva električnom energijom s korisničkog područja
NTE – Network Termination Equipment
SG – Service Gateway
PSE – Power Source Equipment
može biti dio NTE-a i odvojen

## Slide 71: G.mgfast
projekt ITU-T-a za realizaciju prijenos do 5 Gbit/su oba smjera paricom (Cat 5/6) i koaksijalnim kabelom
  koristit će frekvencijski pojas do 424 ili do 848 MHz
  prosječna duljina pretplatničke linije manja od 100 m
DPU poslužuje od 8 do 48 pretplatničkih linija
  na jezgrenu mrežu se spaja preko PON-a i optičkog linka

## Slide 72: HDSL – ITU-T G.991.1
definirane brzine 1,544 Mbit/s (T1) i 2,048 Mbit/s (E1)
  brzine simetrične (jednake u oba smjera, DS i US)
  ne podržava istovremeni prijenos POTS-a ili ISDN-a (poput ADSL-a/VDSL-a)
tri različite vrste prijenosnih HDSL sustava
  sustav koji koristi jednu paricu
    brzina 2320 kbit/s, linijski kod 2B1Q ili modulacija CAP
  sustav koji koristi dvije parice ima dva paralelna primopredajnika
    inačica 1: linijska brzina 1168 kbit/s po svakoj parici, 2B1Q ili CAP, podatkovna brzina 2,048 Mbit/s
    inačica 2: linijska brzina 784 kbit/s po svakoj parici, 2B1Q, podatkovna brzina 1,544 Mbit/s
  sustav koji koristi tri parice ima tri paralelna primopredajnika
    brzina 748 kbit/s po svakoj parici, 2B1Q
osnovna namjena HDSL-a: prenosi E1/T1 kanale

## Slide 73: SHDSL – ITU.T G.991.2
sustavi koriste jednu paricu (Single-pair)
  podržane simetrične brzine od 192 kbit/s do 2312 kbit/s
  Annex F definira sustave koji podržavaju do 5696 kbit/s (E-SHDSL)
  poput HDSL-a, ne podržava paralelni prijenos POTS-a ili ISDN-a po istim paricama
  može prenositi nestrukturirane podatke, E1/T1, ISDN BRA, ATM ćelije i ethernetske okvire
E-SHDSL