## Slide 1: Modeliranje upredene parice
Prof. dr. sc. Alen Bažant
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za telekomunikacije

## Slide 2: Modeliranje upredene parice
model upredene parice temelji se na modelu četveropola (engl. two-pole)
takav model se naziva i model ABCD
  omogućava analizu parice kategorije 3 do 30 MHz
  parica kategorije 5 slijedi model do 150 MHz
  prilikom modeliranja parice, četveropol = parica
  opterećenje = zaključenje = ulazna impedancija prijemnika
~
VS
+
ZL
+
–
+
–
V1
V2 = VL
ZS
I1
I2
Izvor
Četveropol
Opterećenje

## Slide 3: Matrični opis četveropola
za četveropol s prethodne slike vrijedi:
parametre A, B, C i D moguće je odrediti sljedećim izrazima:
  I2 = 0, otvoren izlaz
  V2 = 0, izlaz kratko spojen
ovisnost izlaza o ulazu četveropola

## Slide 4: Prijenosna funkcija četveropola
prijenosna funkcija H(f):
  pri tome su V1, V2, A, B i ZL frekvencijski ovisne veličine
funkcija prijenosa od izvora do opterećenja, T(f):
Z1, ulazna impedancija
kaskada četveropola:

## Slide 5: Tipovi uravnotežene linije (engl. balanced line)
upredena (upletena) parica
engl. twisted pair
zvjezdasta četvorka
engl. star quad
DM četvorka, engl. DM quad
engl. twin lead

## Slide 6: Odsječak parice kao četveropol
primarni parametri parice
  R – otpor, [Ω/km], L – induktivitet, [H/km]
  C – kapacitet, [F/km], G – vodljivost, [S/km]
  sva četiri parametra su frekvencijski ovisne veličine
    zbog kraćeg zapisa to se ne ističe posebno, već se podrazumijeva
  Napomena: ova je teorija razvijena za prijenosne linije (engl. line) koje prenose električne signale, u nastavku će pojam linija biti povremeno korišten i to kao sinonim za paricu
≡
dx

## Slide 7: Izvod telegrafskih jednadžbi parice
ako je odsječak parice duljine Δx, tada vrijedi:
  a), b), c) i d) su telegrafske jednadžbe linije
za napon
za struju
a)
b)
c)
d)

## Slide 8: Konstanta prostiranja
γ je konstanta prostiranja, [1/km]
α je konstanta prigušenja, [Np/km]
β je fazna konstanta, [rad/km]
  ako je R = G = 0, tada je α = 0, to je parica bez gubitaka
    engl. losless line
  no tada vrijedi i
    parica bez disperzije, takva situacija u stvarnosti ne postoji

## Slide 9: Karakteristična impedancija parice
Z0 je karakteristična ili valna impedancija parice, [Ω]
  Z0 ne ovisi o duljini parice, već isključivo o frekvenciji i o primarnim parametrima parice
γ i Z0 su sekundarni parametri parice

## Slide 10: Rješenje telegrafskih jednadžbi
općenito rješenje telegrafskih jednadžbi parice:
  V(x) i I(x) su napon i struja na udaljenost x od početka parice (početna točka linije na koju je priključen izvor, x = 0)
  napon, odnosno struja u bilo kojoj točki parice sastoje se od upadnog vala (V+, I+) i reflektiranog vala (V–, I–)
  upadni val napona:
    širi se od izvora prema kraju parice i njegova amplituda opada
  reflektirani val napona:
    širi se od kraja parice prema njenom početku i amplituda mu opada
    promatrano u suprotnom smjeru, njegova amplituda raste
    ista razmatranja vrijede za upadni i reflektirani val struje

## Slide 11: Određivanje napona i struje na kraju parice
za odsječak parice duljine d vrijedi:
  to su napon i struja na opterećenju parice
s obzirom da vrijedi:
  moguće je odrediti upadne valove napona kao:
  uvrštavanjem ovih veličina u opće rješenje dobivamo
    u nekoj literaturi: ch = cosh, sh = sinh, th = tanh, cth = coth
Podsjetnik:

## Slide 12: Prijenosna funkcija parice
prijenosna funkcija H(f) parice duljine d:
prijenosna funkcija od izvora do opterećenja, T(f):
  podsjetnik:
    csch(x) = 1/sh(x), sech(x) = 1/ch(x)
ulazna impedancija parice

## Slide 13: Gubici u prijenosu
nominalni gubici snage signala (engl. nominal loss)
  AN – prigušenje koje bi četveropol imao u slučaju kad vrijedi: ZS = Z0 = ZL
gubici snage u prijenosu (engl. transmission loss)
  neovisno o impedancijama AT = 10log(P1/P2) [dB]
  P1 je snaga signala napona V1, a P2 je snaga signala napona V2
  za paricu: ako vrijedi ZS = Z0 = ZL tada je AN = AT = αd
    d je duljina linije, izražena jedinicom km

## Slide 14: Gubici u prijenosu (II)
ako je ZS ≠ Z0 ≠ ZL tada postoje refleksije signala na ulazu i izlazu četveropola
AT = AN + AR [dB]
  AR predstavlja gubitke snage uslijed refleksija signala (engl. reflection losses)
stojni val (engl. standing wave)
  nastaje pod određenim uvjetima
  u pojedinim točkama na liniji napon je uvijek jednak 0 V

## Slide 15: Umetnuto prigušenje parice
engl. insertion loss
dva scenarija
  slika lijevo: kad je izvor priključen izravno na opterećenje na njemu se razvija snaga P1
  slika desno: kad je izvor priključen na četveropol (paricu) na opterećenju se razvija snaga P2
  umetnuto prigušenje IL moguće je izračunati kao:

## Slide 16: Umetnuto prigušenje parice (II)
ako je postignuto prilagođenje na obje strane
  tj. ako je ZS = Z0 = ZL
    Z0 je ulazna impedancija četveropola
  tada je ulazna impedancija četveropola Z1 = Z0
    promatrano s obje strane četveropola
  pa je četveropol (parica) idealno zaključen na oba kraja
    nema refleksije signala ni na strani izvora niti na strani opterećenja
  tada je umetnuto prigušenje moguće izračunati i kao:

## Slide 17: Veza između decibela i Nepera
ako je parica idealno zaključena na oba kraja
  dakle, ZS = Z0 = ZL
tada vrijedi: |VL| = |V0|·e-αd
  pri čemu je V0 napon na ulazu (početku), a VL napon na izlazu (kraju) parice duljine d [km]
u tom slučaju je umetnuto prigušenje parice, A, jednako:

## Slide 18: Veza između decibela i Nepera (II)
izvorna jedinica konstante prigušenja je Np/km
općenito, Neper je definiran kao
ako je parica idealno zaključena na oba kraja vrijedi:
  nadalje,
    što dokazuje tvrdnju s početka slajda
  ako se α želi izraziti u dB/km, kao i za prigušenje vrijedi:
  za idealno zaključenu paricu: IL = α·d [Np] ili [dB]

## Slide 19: Fazna brzina
na svakoj frekvenciji f [Hz] napon U = U0sinΘ(ω, x) ima fazu Θ(ω, x) = ωt – βx + φ
  ω = 2πf i neka je φ = 0:
ako promatramo promjenu faze u jedinici vremena, vrijedi:
ako to izjednačimo s nulom, dobivamo:
vp je fazna brzina tj. brzina kretanja faze po liniji, [km/s]
  pri tome je β promjena faze po jedinici duljine linije, [rad/km]

## Slide 20: Fazna brzina, valna duljina i fazno kašnjenje
dvije točke na liniji u kojima su naponi u istoj fazi razmaknute su za n∙λ, n je prirodni broj
  λ je valna duljina, [km]
  i vrijedi: vp = λ∙f,
  a fazno kašnjenje po jedinici duljine iznosi: τp = 1/vp = β/ω
    jedinica za τp je s/km
    u paricama ono iznosi približno 5 μs/km na frekvencijama iznad 10 kHz
  vp, λ i τp su frekvencijski ovisne veličine

## Slide 21: Grupna brzina
ako na liniji postoji disperzija
  frekvencijske komponente prostiru se različitim brzinama
tada je zanimljiva relativna brzina između komponenata
komponenta faze ωt – βx (frekvencija f) je brza komponenta
  njena amplituda modulirana je sporom komponentom frekvencije Δω

## Slide 22: Grupna brzina (II)
u uvjetima kad Δω i Δβ teže u nulu vrijedi:
  vg je grupna brzina, [km/s]
  τg je grupno kašnjenje, [s/km]
veza između fazne i grupne brzine
ako vrijedi dvp/dω = 0 tada nema disperzije i vrijedi vg = vp

## Slide 23: Jednostavni modeli linije
linija bez gubitaka:
  takva linija nema disperzije, sve se frekvencijske komponente signala prostiru istom brzinom
  u stvarnosti frekvencijske komponente signala putuju različitim brzinama, nastupa disperzija signala (proširenje) što dovodi do ISI-a – međusimbolna interferencija
jako dugačka linija, d → ∞
  tada th(γd) → 1 i Z1 = Z0
    Z1 je ulazna impedancija linije
linija idealno zaključena na oba kraja
  vrijedi ZS = Z0 = ZL i Z1 = Z0

## Slide 24: Prijenos snage na liniju
na izvor napona VS spojeno je opterećenje ZL
  npr. ulazna impedancija linije
  neka je ZS = RS + j·XS i ZL = RL + j·XL
  ako sinusni napon na impedanciji ZL ima amplitudu V i kroz nju teče struja amplitude I, tada je srednja snaga sinusnog signala na toj impedanciji:
  u ovom modelu napon, struja i impedancija su kompleksne veličine
~
VS
+
ZL
+
–
V
ZS
I

## Slide 25: Prijenos snage na liniju (II)
s obzirom da je V = I·ZL vrijedi:
kad vrijedi ZS = ZL nema refleksije,
ali maksimalni prijenos snage nastupa kad je
  pola snage izvora troši se na opterećenju
kako bi prenijeli maksimalnu snagu s linije na opterećenje mora vrijediti:
  pri čemu je Z2 ulazna impedancija linije promatrana s opterećenja prema liniji (slika na sljedećem slajdu)

## Slide 26: Prijenos snage na liniju (III)
  kad je linija jako dugačka vrijedi Z2 = Z0 pa za maksimalni prijenos snage mora vrijediti:
kako bi prenijeli maksimalnu snagu s izvora na liniju mora vrijediti:
  kad je linija jako dugačka vrijedi Z1 = Z0 pa za maksimalni prijenos snage mora vrijediti:
  konačni uvjet za maksimalnu snagu:
~
VS
+
ZL
+
–
+
–
V1
V2 = VL
ZS
I1
I2
Izvor
Linija
Opterećenje
Z1= V1/I1
Z2

## Slide 27: Koeficijent refleksije
koeficijent refleksije ρ je omjer reflektiranog i upadnog vala u nekoj točki
ρ na opterećenju jednak je
  kad je ZL = Z0 nema refleksije
gubitak snage uslijed refleksije (engl. return loss):
val koji se prostire linijom od izvora do opterećenja reflektira se na opterećenju i vraća prema izvoru
  taj val ne „vidi” izvor već samo njegovu impedanciju

## Slide 28: Koeficijent refleksije na izvoru
neka su V(0) i I(0) napon i struja na početku linije
  ako promatramo val koji dolazi s drugog kraja linije, onda je upadna, a reflektirana komponenta
  koeficijent refleksije ρS na strani izvora jednak je
    prostiranje signalnog vala linijom sastoji se od višestrukih refleksija ukoliko na njenim krajevima nije postignuta prilagodba impedancija

## Slide 29: Mjera za promjer parice
AWG (American Wire Gauge)
veza AWG-a i mm:
u hrvatskoj mreži najzastupljenije su parice promjera 0,4 mm
  mali promjer daje veći otpor i veće prigušenje –
  ali omogućava manje dimenzije paričnog kabela +
AWG | ~ d [mm]
26 | 0,4
24 | 0,5
22 | 0,65
20 | 0,8

## Slide 30: Mogući izvori problema u prijenosu paricom
premošteni odvojak (engl. bridged tap)
  to je parica koja je paralelno spojena na glavnu paricu
    korištena za buduća proširenja mreže
  ako nije pravilno zaključena, može biti izvor refleksije signala
pupinizacijska zavojnica (engl. load coil)
  korištena za popravljanje prijenosne karakteristike parice u frekvencijskom području telefonskog kanala
neprilagođenje impedancija (engl. impedance mismatch)
  javlja se kad se parica konstruira iz odsječaka različitih karakterističnih impedancija

## Slide 31: Prostiranje impulsa u prisustvu odvojka
na glavnoj liniji može biti više od jednog odvojka
  svaki odvojak može imati i svoje odvojke (situacija koja se češće javlja u PLC mrežama)
  posljedica: proširenje impulsa – originalni impuls za kojim slijedi njegova zakašnjela inačica

## Slide 32: Premošteni odvojak
paricu na koju je spojen premošteni odvojak (po) možemo razložiti u tri dionice, od kojih je svaka opisana ABCD matricom Φi, i = 1, 2, 3
za dionicu 2 (dionica odvojka) vrijedi
+
-
V1
+
-
V2
I1
I2
dpo
F1
F2
F3
Fpo
premošteni odvojak

## Slide 33: Premošteni odvojak (II)
  Z1po je ulazna impedancija odvojka
  V2/Z1po je struja koja teče u odvojak
ulaznu impedanciju odvojka duljine dpo i valne impedancije Z0po moguće je odrediti iz ABCD matrice
  pri čemu su V(0) i I(0) napon i struja na početku odvojka (mjesto spoja na paricu),
  a V(d) i I(d) napon i struja na njegovom kraju
  s obzirom da odvojak najčešće ima otvorene krajeve, ZL → ∞ pa vrijedi Z1po = A/C=Z0pocth(γdpo)

## Slide 34: Pupinizacijska zavojnica
umeće se u liniju (između dvije parične dionice)
  sheme umetanja zavojnice induktiviteta L:
    B22 – na svakih 3000 ft L = 22 mH
    H44 – na svakih 6000 ft L = 44 mH
    D66 – na svakih 4500 ft L = 66 mH
    H88 – na svakih 6000 ft L = 88 mH (najčešći odabir)
      prva zavojnica se stavlja na 3000 ft od početka linije
  pojačava frekvencije oko
    C je kapacitet linije [nF/km]
1 foot = 0,3048 m

## Slide 35: Neprilagođenje impedancija
prilikom spajanja dvije parične dionice na mjestu spoja može doći do refleksije signala ukoliko postoji neprilagođenje njihovih karakterističnih impedancija
  npr. jedna dionica duljine d1 ima kapacitet C1, a druga duljine d2 ima kapacitet C2
  ako je C1 ≠ C2 nastupa refleksije signala na mjestu spoja
u hrvatskoj telekomunikacijskoj mreži nema
  premoštenih odvojaka
  pupinizacijskih zavojnica
na nekim mjestima postoje neprilagođenja impedancija
  spajani kabeli različitog kapaciteta

## Slide 36: Matrični opis cijele linije
napon i struju izvora moguće je prikazati pomoću napona i struje na opterećenju:
  općenito, liniju koja sadrži N dijelova, od kojih je svaki opisan matricom Φi, i = 0, ..., N, možemo opisati matricom

## Slide 37: Prijenosna funkcija linije
temeljem modela moguće je jednostavno odrediti prijenosnu funkciju od izvora do opterećenja, T:

## Slide 38: Mjerenje sekundarnih parametara parice
mjerenje Z0
  na ulaz parice spoji se mjerač impedancije
  a) uz otvoren kraj parice (ZL → ∞ ) uređaj mjeri Z1o
  b) uz kratko spojen kraj parice (ZL = 0) uređaj mjeri Z1k
  dakle,
  konstantu prostiranja moguće je odrediti izrazom

## Slide 39: Određivanje primarnih parametara parice
temeljem sekundarnih parametara primarne možemo proračunati pomoću sljedećih izraza:
mjerenja ne daju uvijek vrijednosti koje slijede glatke krivulje ovisnosti o frekvenciji
  u mjerenjima se javljaju pogreške
stoga se izmjerene vrijednosti statistički obrađuju (engl. curve fitting) kako bi se dobili matematički modeli
  vrijednosti iz modela imaju najmanju srednju kvadratnu pogrešku u odnosu na mjerene vrijednosti

## Slide 40: Modeli British Telecoma (modeliranje RLGC-a)
otpor parice
  Roc – otpor bakra na 0 Hz
  Ros – otpor čelika na 0 Hz
  ac i as – opisuju porast otpora uslijed površinskog efekta (engl. skin effect)
    promatrano po poprečnom presjeku vodiča, na višim frekvencijama struja teče više uz vanjski obod vodiča, a manje kroz njegovu sredinu – to rezultira povećanjem otpora
induktivitet parice

## Slide 41: Matematički model primarnih parametara (II)
  L0 – induktivitet na niskim frekvencijama
  L∞ – induktivitet na visokim frekvencijama
  b i fm – parametri koji kontroliraju tranziciju između niskih i visokih frekvencija
kapacitet parice
  C∞ – kontaktni kapacitet
  C0 i Ce – konstante za prilagodbu modela mjerenjima
    kod dobrih dielektrika C0 se smatra zanemarivim
    lošiji dielektrici, kao npr. PVC, slijede gornji model u cijelosti
vodljivost parice
  g0 i ge – konstante za prilagodbu modela mjerenjima
  vodljivost raste s porastom frekvencije

## Slide 42: Modeli British Telecoma 0 i 1
model 0 za otpor koristi izraz
  te izraze (2), (3) i (4) za ostale parametre
model 1 koristi izraze (1), (2), (3) i (4)
parametri za model 0 za europske kabele:

## Slide 43: Grafovi otpora i induktiviteta za BT #0
otpor po km za kabele raznih promjera, BT #0
induktivitet po km za kabele raznih promjera, BT #0

## Slide 44: Umetnuto prigušenje
testna petlja (ITU-T G.996.1)
pri proračunu je korišten model BT #1
parametri uzeti iz tablice za model BT #0
pretpostavljeno zaključenje linije na oba kraja sa 100 Ω

## Slide 45: Uravnoteženost linije
uravnotežena linija (engl. balanced line)
  oba vodiča imaju jednaku impedanciju prema zemlji
  upredene parice su obično uravnotežene
longitudinal balance
  el – narinuti longitudinalni napon
  em – rezultantni napon (mettalic voltage)

## Slide 46: Uravnoteženost linije (II)
što linija ima lošiju uravnoteženost to je podložnija štetnim utjecajima izvana
  preslušavanja, impulsni šumovi, radijske smetnje i dr.
model uravnoteženosti
  B(f) – omjer snaga
za UTP kategorije 3
  na nižim frekvencijama 50 dB
  na 30 MHz iznosi 15,48 dB
    važno za pojas koji koriste tehnologije DSL-a
UTP kategorije 5 ima za oko 20 dB bolje performanse na svim frekvencijama

## Slide 47: Preslušavanje
engl. crosstalk
prijenos energije s jedne na drugu liniju (ili više njih) pomoću elektromagnetske sprege
  posljedica parazitnog kapaciteta i međuinduktiviteta između linija
osnovne vrste
  preslušavanje na bliži kraj (engl. near end crosstalk, NEXT)
  preslušavanje na dalji kraj (engl. far end crosstalk, FEXT)

## Slide 48: Alien Crosstalk (AXT)
preslušavanje između parica u različitim, paralelno položenim kabelima koji se nalaze jedan blizu drugog
  obično se preslušavanje odnosi na prijenos energije između parica u istom kabelu/kabelskoj grupi
  moguća mjera za ublažavanje:
  oklapanje kabela
  oklop se uzemljuje

## Slide 49: Spajanje predajnika i prijemnika na liniju
u jednom uređaju (npr. modemu) predajnik (Tx) i prijemnik (Rx) se odvajaju sklopom nazvanim rašljasti sklop (engl. hybrid)
crvena crtkana linija – predajnik uređaja A šalje signal prijemniku uređaja B
plava crtkana linija – predajnik uređaja B šalje signal prijemniku uređaja A

## Slide 50: Preslušavanje i prigušenje preslušavanja
preslušavanje
  omjer snage preslušanog signala prema snazi signala koji je prouzročio preslušavanje
  npr. signal snage P1 na ometajućoj parici proizveo je preslušavanjem signal snage P2 na ometanoj parici
  ta je razina negativna
prigušenje preslušavanja (engl. crosstalk loss)
  omjer snage preslušanog signala prema snazi signala koji je prouzročio preslušavanje
  ta je razina pozitivna

## Slide 51: Definicije preslušavanja
prigušenje preslušavanja na bliži kraj (NEXT loss)
prigušenje preslušavanja na dalji kraj (FEXT loss)
prigušenje ELFEXT-a (Equal Level Far-End Crosstalk loss)
pretpostavke:
na obje linije vrijedi ZS = Z0 = ZL
obje linije imaju iste parametre
obje linije imaju jednaku duljinu d
Pi, i = 1, ..., 4, su srednje snage signala

## Slide 52: ACR – Attenuation-to-Crosstalk Ratio
pretpostavka vezana uz prethodnu sliku:
po liniji 2 predajnik Tx pozicioniran desno
  na mjestu gdje je prikazano opterećenje ZL
  Tx je na liniju 2 spojen pomoću rašljastog sklopa
šalje snagu P0 [dB] koja dolazi u prijemnik Rx pozicioniran lijevo
  na mjestu gdje je prikazano opterećenje ZS
  Rx je na liniju 2 spojen također pomoću rašljastog sklopa
snaga koju prima Rx iznosi Pd [dB]
uz navedene pretpostavke ACR je definiran kao

## Slide 53: Spektralna gustoća snage
  Sd – spektralna gustoća snage ometajućeg signala
  SXT – spektralna gustoća snage preslušanog signala
  PXT – srednja snaga preslušanog signala
  B – pojas frekvencija preslušanog signala
prijenosne funkcije preslušavanja, HXT(f),
  su jako ovisne o značajkama i strukturi kabela
  variraju od parice do parice, te od kabelske grupe do kabelske grupe
zato se preslušavanje analizira temeljem prijenosnih funkcija za najlošiji slučaj (engl. worst case)
  konstruiraju se temeljem mjerenja i računalnim simulacijama

## Slide 54: Jedan-postotni najlošiji slučaj NEXT-a

## Slide 55: Modeli preslušavanja ETSI-a
ETSI
  European Telecommunications Standards Institute
referentna konfiguracija (ETSI TR 101 830-2)
  duljina sprege kod preslušavanja (engl. coupling), L
  normalizirane funkcije prijenosa preslušavanja računaju se za potpuno opterećen kabel koji sadrži N parica
    svih N parica aktivno, N – 1 preslušava na jednu
    snaga preslušavanja se normalizira na jednu paricu
L

## Slide 56: Modeli preslušavanja ETSI-a (II)
preslušavanje s parice na paricu
  opisano prijenosnom funkcijom HXT(f)
prijenosna funkcija NEXT-a (ETSI)
  Kxn = 10-50/20 (= -50 dB) ≈ 0,0032, za f0 = 1 MHz
  sT(f, L) je prijenosna funkcija testne linije
prijenosna funkcija FEXT-a (ETSI)
  Kxf = 10-45/20 (= -45 dB) ≈ 0,0056, za f0 = 1 MHz, L0 = 1 km

## Slide 57: Model FSAN-a
Full Service Access Network
  model opisan u ETSI TR 101 830-2 V.1.2.1
model za proračun ukupne snage preslušavanja u parici
  M – broj parica koje ometaju promatranu paricu, 1  M  N – 1
  PX(M, f) – preslušavanje s M ometajućih parica
  PXd,k – normalizirana snaga preslušavanja koju stvara linija k
  Kn – empirijska konstanta, FSAN ju definira kao Kn = 1/0,6
    pretpostavka je da je neovisna o frekvenciji
  f – frekvencija
ako su svi ometajući sustavi istog tipa (npr. VDSL2) tada ovaj model prelazi u uniformni kumulativni

## Slide 58: Uniformni kumulativni model FSAN-a
poseban slučaj kad su svi ometajući sustavi iste vrste
  N – ukupan broj parica u kabelu
  M – broj parica koje ometaju promatranu paricu, 1  M  N – 1
  PX(M, f) – preslušavanje s M ometajućih parica
  PX(N – 1, f) – preslušavanje u zasićenju
    N – 1 parica preslušava na promatranu
  PXd,k – normalizirana snaga preslušavanja za tu vrstu ometajućeg sustava
  Kn – empirijska konstanta, Kn = 1/0,6
  f – frekvencija

## Slide 59: Ovisnost NEXT-a i FEXT-a o frekvenciji
podaci za gigabitni DSL

## Slide 60: Ovisnost NEXT-a i FEXT-a o duljini parice
model FSAN-a za NEXT ne ovisi o duljini
  pretpostavlja paricu beskonačne duljine
  dobra aproksimacija za većinu linija
  oznaka modela: NEXT(∞)
precizniji model: NEXT(L) = NEXT(∞)·[1 – |H(L)|4]
    |H(L)|4 je prigušenje signala duž kabela i natrag
model FSAN-a za FEXT ovisi o duljini parice
  postoji duljina pri kojoj je FEXT maksimalan
  tzv. kritična duljina Lc – prigušuje signal e puta, |H(Lc)|2 = e-1
FEXT je u pravilu manji od NEXT-a
  na kritičnoj duljini je u rangu veličine s NEXT-om

## Slide 61: Impulsni šum
kratkotrajni impulsi značajne energije
preslušavanja imaju više stacionarnu prirodu
mogući izvori
  promjene napona napajanja u blizini korisnika
  npr. upravljanje željezničkom opremom
  lučno zavarivanje
  fluorescentne svjetiljke
  nema općeprihvaćenih modela
  jedan od poznatijih:
    Cookov impuls za DSL
    λ tipično 0,28, B – širina pojasa, τ – interval promatranja

## Slide 62: Kapacitet kanala upredene parice
u AWGN kanalu kapacitet iznosi
  B – širina pojasa signala
  S – srednja snaga signala
  N – srednja snaga šuma
u kanalu s obojenim Gaussovim šumom
  frekvencijski pojas se dijeli u uske potpojaseve
  svaki ima širinu Δf
    u svakom potpojasu šum je praktično bijeli
  ako pustimo da Δf → 0 izraz za kapacitet kanala postaje
    S(f) i N(f) su spektralne gustoće snage signala, odnosno šuma

## Slide 63: Kapacitet upredene parice
snaga predajnika ograničena na 16 dBm (40 mW)
Apsolutna razina snage izražena jedinicom dBm:
Razina šuma koju je realno očekivati u DSL-u

## Slide 64: Literatura
Thomas Starr, John M. Cioffi, Peter J. Silverman „Understanding Digital Subscriber Line Technology”, 1. izdanje, Prentice Hall, 1999.
Thomas Starr, Massimo Sorbara, John M. Cioffi, Peter J. Silverman „DSL Advances” 1. izdanje, Prentice Hall, 2002.
Herve Dedieu, Philip Golden, Krista S. Jacobsen „Fundamentals of DSL Technology”, 1. izdanje, Auerbach Publications, 2006. (dostupno u pdf-u)
Herve Dedieu, Philip Golden, Krista S. Jacobsen „Implementation and Applications of DSL Technology”, 1. izdanje, CRC Press, 2008.