## Slide 1: Protokoli u PON-ovima
prof.dr.sc. Alen Bažant
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za telekomunikacije

## Slide 2: Usporedba EPON – GPON

## Slide 3: Osnovna obilježja protokola EPON-a
u silaznom smjeru tok okvira je isti kao u ethernetskom LAN-u na P2P linku
u uzlaznom smjeru EPON koristi inačicu TDMA
  ONU-i šalju usnopljene okvira (jedan ili više)
  fragmentacija okvira nije dozvoljena

## Slide 4: Protokolni složaj EPON-a
EPON podržava sve ethernetske opcije, uključujući VLAN-ove, IEEE 802.1p i dr.
GPON ne podržava izvorne ethernetske funkcionalnosti
  nužna uporaba ethernetskih komutatora u OLT-u i ONU/ONT-u

## Slide 5: Struktura EPON okvira
u svakom oktetu LSB (engl. Least Significant Bit) se šalje prvi
0xD5 je SLD – Start of LLID Delimiter
LLID – Logical Link Identifier, 16 bita
  M bit = 0 (P2P) ili 1 (razašiljanje), ostalih 15 bita – ONU ID
  ONT/ONU filtrira okvire temeljem LLID-a
  prilikom slanja okvira ONT/ONU umeće LLID koji mu je dodijeljen
CRC štiti oktete od SLD-a do kraja LLID-a (x8 + x2+ x + 1)
modifikacija preambule/SFD-a
ethernet
EPON
SLD
ethernetski okvir

## Slide 6: IEEE 802.1Q – označavanje okvira
označavanje okvira - VLAN tagging
  preporuke IEEE 802.3ac i 802.1Q
  duljina označenog okvira - 64 do 1522 okteta
TPID = 0x81-00 (x'81-00)
prioritet + CFI + VLAN ID = TCI (Tag Control Information)
  prioritet - IEEE 802.1p - CoS
  za IEEE 802.3 okvire CFI = 0

## Slide 7: Razašiljanje i slanje na veći broj odredišta
svakom ONU može biti dodijeljeno više LLID-a
  ali je svaki LLID dodijeljen samo jednom ONU
svi ONU-i odgovaraju na SCB LLID
  engl. Single Copy Broadcast
  omogućava OLT-u da jednim okvirom pošalje istu informaciju svim ONU-ima
    koristi fizičko razašiljanje signala inherentno PON-u
  primjer korištenja SCB-a:
    OLT poziva nove ONU-e da se jave prilikom procesa otkrivanja (engl. discovery)
  multicast se isto šalje pomoću SCB LLID-a
    ONU može smanjiti količinu multicasta (npr. IGMP snoopingom ili filtriranjem VLAN-ova)

## Slide 8: Ostala obilježja EPON-a
koristi tradicionalnu strukturu ethernetskih okvira – nedostaje mu takt od 8 kHz
  to prijenos usluga utemeljenih na TDM-u čini složenijim
  taj je takt bio ugrađen u BPON, podržava ga i GPON
  govor se kroz EPON prenosi kao VoIP
  za prijenos drugih TDM usluga koristi se emulacija krugova (engl. circuit emulation)
  krug je fizički prijenosni put između dvije točke u mreži, obuhvaća prijenos u oba smjera
    npr. telephone circuit = telefonska linija
    kanal je sredstvo za prijenos signala u jednom smjeru
    krug može sadržavati više kanala

## Slide 9: Protocol MPCP
Multi-Point Control Protocol (ili Multipoint MAC Control)
  IEEE 802.3ah ga je kreirao kao podršku za DBA
    MPCP nije DBA sam po sebi
  implementiran je na sloju upravljanja MAC-om
    MAC Control – ranije korišten za upravljanje prometnim tokovima (engl. flow control)
Klijent MAC Controla može biti i DBA agent

## Slide 10: Struktura MPCP okvira
MAC Control okviri
  osim za dodjelu prijenosnog pojasa koriste se za:
    ranging
    discovery
  imaju prednost pred podatkovnim okvirima
  polje Timestamp služi za
    sinkronizaciju brojača u OLT-u i ONU-ima
    pokreće se kad MAC Control preda okvir MAC-u

## Slide 11: Primjer protoka okvira u EPON-u
EPON podržava i okvire PAUSE (MAC Control okviri) za upravljanje prometnim tokovima (engl. flow control), ali su oni neučinkoviti ako su ONU-i jako udaljeni od OLT-a.

## Slide 12: Poruke protokola MPCP
u silaznom smjeru OLT šalje poruke GATE
  OLT tim porukama daje dozvole (engl. grant) ONU-ima za slanje u uzlaznom smjeru
  temelji se na lokalnom taktu koji je sinkroniziran s taktom u OLT-u (pomoću ranginga)
  poruka GATE određuje
    trenutak kad ONU može početi slati podatke (32-bitni broj) i
    trajanje slanja (16-bitni broj)
  kad se vrijeme slanja u ONU poklopi s dozvolom on aktivira laserski predajnik
  OLT u dozvoli vodi računa o vremenu potrebnom za uključivanje i isključivanje lasera u ONU

## Slide 13: Poruke protokola MPCP (II)
OLT periodički šalje GATE prema ONU-ima kako bi oni izrazili svoje potrebe za slanje
u svakoj GATE poruci moguće je jednom ONU poslati više dozvola
  no zbog jednostavnosti bolje je kad se u svakoj poruci GATE šalje samo jedna dozvola tom ONU
ONU u uzlaznom smjeru šalje poruke REPORT
  temeljem njih OLT porukom GATE šalje dozvole
  EPON podržava osam razina prioriteta prometnih tokova (IEEE 802.1Q) – REPORT izvještava o stanju u svakom od 8 redova čekanja (engl. queue)
    broj bita u redu izražava se 16 bitnim brojem (engl. bit count) – sadrži IFG, FEC i ostali pretek (engl. overhead)

## Slide 14: Dinamička dodjela kapaciteta linka
Report i Gate su MPCPDU-ovi

## Slide 15: Dinamička dodjela kapaciteta linka (II)
vrijednosti polja Start i Length određuje DBA algoritam
GATE
REPORT
OLT šalje poruke Gate prema LLID-u
  odgovor na poruke REPORT
  Gate poruke se šalju između ostalih ethernetskih okvira
ONU-i šalju okvire Report OLT-u
  stanje spremnika – komunikacijska potreba ONU-a
  ONU-i stalno šalju REPORT-e kako bi resetirali svoj brojač u OLT-u
  ako taj brojač istekne OLT poništava prijavu ONU-a u PON

## Slide 16: Sigurnost i enkripcija
EPON u izvornom obliku ne adresira problem sigurnosti u silaznim smjeru
  moguće je koristiti tehnike enkripcije na linku definirane u IEEE 802.1ae ili 802.1af
  moguće je i korištenje regionalnih specifikacija
  jedna od mogućih tehnika enkripcije je AES s 128-bitnim ključem
  može se koristiti za silazni ili za oba smjera
  enkripcija u uzlaznom smjeru se koristi radi autentikacije poruka
    ako OLT primi slanje ONU-a s pogrešnim enkripcijskim ključem on će primljene podatke poništiti
    uzlazna enkripcija nije obavezna, ali se sve više koristi

## Slide 17: FEC u EPON-u
FEC je obavezan u 10G EPON-u
  EPON koristi kôd RS(255, 239, 8) – ITU-T G.975
  10G EPON koristi kôd RS(255, 223)
    može ispraviti 16 simbola umjesto 8 kao RS(255, 239)
  u uzlaznom smjeru sličan koncept primjene FEC-a

## Slide 18: FEC u EPON-u (II)
EPON okviri se dijele u blokove od 239 okteta i svaki se blok štiti sa 16 okteta

## Slide 19: Otkrivanje ONU-a/ONT-a
tzv. discovery process
PON treba prepoznati prisutnost nekog ONU-a/ONT-a i
  prijaviti ga
  dodijeliti mu LLID
  dodijeliti mu pojas za slanje u uzlaznom smjeru
  kompenzirati RTT kašnjenja
nakon gašenja ili reseta ONT čeka poruku GATE koja sadrži LLID dodijeljen od OLT-a
  OLT peirodički odašilje takvu poruku svim ONT-ovima
  prijava traje kraće od 1 s

## Slide 20: Procedura otkrivanja ONU-a
OLT periodički otvara Discovery Time Window
  omogućava novim ONU-ima da se oglase
LLID je vezan uz MAC adresu ONU-a
poruke Discovery GATE, REGISTER_REQ i REGISTER se šalje po kanalu za razašiljanje
naredne se poruke šalju slanjem na jedno odredište (engl. unicast)
ONU šalje MAC adresu

## Slide 21: OAM PDU
tipovi OAM informacije
  remote failure indication
  remote loopback
  link monitoring
  miscellaneous

## Slide 22: Protokolni slojevi u GPON-u

## Slide 23: Protokolni slojevi u GPON-u (2)
OMCI – ONU/ONT Management and Control Information
GTC osigurava komunikacijski kanal za prijenos OMCI
na TC-u se koristi NRZ i pseudoslučajno kodiranje (scrambling)

## Slide 24: Podsloj GTC
definiran u ITU-T G.984.3
  sličan DLL-u
određuje
  adaptaciju protokola višeg sloja
  format GPON okvira
  protokol za višestruki pristup mediju (MAC), tj. sučelje za DBA
  prijavu ONU-a i proceduru za ranging
  PLOAM funkcije
opcijski podržava
  enkripciju u silaznom smjeru
  zaštitu od pogrešaka (FEC)
funkcije GTC-a se realiziraju pomoću T-CONT-ova
  T-CONT je sredstvo za upravljanje dodjelom širine prijenosnog pojasa (engl. Bandwidth, skr. BW) u uzlaznom smjeru
  grupira zajedno prometne tokove sličnih obilježja po pitanju BW-a

## Slide 25: GTC-okviri u silaznom smjeru
u silaznom smjeru uzastopni slijed okvira fiksnog trajanja (TDM)
  PCBd – Physical Control Block downstream
  GEM – GPON Encapsulation Method
FEC – da/ne
duljina korisničkog dijela okvira
koristi ga OLT za određivanje dozvola za slanje (grants) ONU-ima
0xB6AB31E0

## Slide 26: GTC-okviri u uzlaznom smjeru
u uzlaznom smjeru – TDMA (snopovi prometa)
  snopovi trajanja kraćeg od 125 s
PLOu – Physical Layer Overhead upstream
DBRu – Dynamic Bandwidth Report upstream

## Slide 27: Odnos između GTC okvira u DS-u i US-u
uzlazni GPON okvir ima fiksno trajanje 125 μs
  u DS-u GTC okviri se šalju uzastopno
  u US-u se šalju snopovi GTC okvira

## Slide 28: Korisnički sadržaj u silaznom smjeru
u korisnički sadržaj (engl. payload) GTC okvira ubacuju se GEM okviri
  GEM okviri mogu biti cijeli ili fragmentirani

## Slide 29: Korisnički sadržaj u uzlaznom smjeru
T-CONT – Transmission Container
korisnički dio GTC okvira u uzlaznom smjeru čine GEM okviri koji sadrže:
  cijele pakete
  fragmente paketa
  ili blokove podataka
primjer:
GEM – GPON Encapsulation Method

## Slide 30: GEM okviri
GEM je modifikacija ITU-T G.7401 GFP-a
  engl. Generic Framing Protocol
  spojno orijentirana tehnika prijenosa
  u uzlaznom smjeru multipleksiraju se višestruki korisnički sljedovi podataka
    svakom GEM okviru potreban je Port-ID
  Port-ID omogućava multipleksiranje do 4096 prometnih tokova po PON-u
  kad ONT ili OLT nemaju okvira za slanje, šalju prazne (engl. idle) GEM okvire

## Slide 31: Preslikavanje korisničkih podataka u GEM okvire

## Slide 32: Fragmentacija okvira u uzlaznom smjeru
fragmentacija se primjenjuje u oba smjera prijenosa
pomaže slanje hitnih okvira (na slici) i
slanje jako dugačkih ethernetskih Jumbo okvira
  polje PLI omogućava duljinu GTC okvira do 4096 okteta, a Jumbo okviri mogu biti duljine do 9000 okteta
fragment mora početi s GEM zaglavljem
(2 of 2)

## Slide 33: Mulitpleksiranje u uzlaznom smjeru
svaka logička veza između OLT-a i ONU-a ima pridijeljen logički priključak (engl. port) u ONU
  te veze pripadaju tokovima podataka usluga
Port-ID identificira port u ONU koji je pridijeljen podacima sadržanim u GEM okviru.
Usluge s istim prijenosnim karakteristikama mogu biti multipleksirane u isti T-CONT.
  ONU-ID identificira određeni ONU kao izvor nekog snopa podataka.

## Slide 34: T-CONT i Port
T-CONT je najmanji entitet kojem se dodjeljuje širina prijenosnog pojasa
oznaka T-CONT-a je Alloc-ID
  svaki ONU raspoznaje svoje dozvole za slanje (grants) temeljem Alloc-ID-a
  Alloc-ID se koristi i za dodjelu BW-a OMCC porukama
    ONU Management and Control Channel
u uzlaznom smjeru:
  OLT određuje BW koji se dodjeljuje svakom T-CONT-u za svaki okvir u uzlaznom smjeru
  ONU je odgovoran za raspodjelu BW-a dodijeljenog T-CONT-u određenim portovima
  ONU je odgovoran i za multipleksiranje podataka različitih portova u neki T-CONT

## Slide 35: T-CONT i Port (II)
u silaznom smjeru:
  OLT multipleksira GEM okvire koji pripadaju različitim prometnim tokovima u korisnički dio GTC okvira
  svaka je logička veza nekog prometnog toka identificirana Port-ID-om
    zapisan je u protokolni pretek GEM okvira
  svaki ONU identificira i procesira svoje okvire temeljem oznake Port-ID u GEM okvirima i ignorira okvire s oznako Port-ID koje mu ne pripadaju
Alloc-ID ima duljinu 12 bita
  jedinstven je na razini OLT-a
Port-ID ima duljinu 12 bita (16 u XG-PON-u)
oba ID-a OLT dodjeljuje ONU-ima
ONU-ID – 8 bita
  255 označava da ONU nema dodijeljen ID

## Slide 36: Tipovi T-CONT-ova
tip 1: fixed (dodjela: provisioned)
  za CBR promet i rt-usluge koje traže fiksnu brzinu i kontrolirano kašnjenje, BW uvijek dodijeljen
tip 2: assured (dodjela: provisioned)
  fiksni prosječni BW kroz neko vrijeme, za nrt-usluge
tip 3: assured and non-assured (dodjela: provisioned ili dinamički)
  BW dodijeljen do osigurane razine, ali samo po potrebi, koristi se za VBR promet
tip 4: best-effort (dodjela: dinamički)
  nema jamstava dodjele BW-a
  svi T-CONT-ovi tipa 4 dobivaju jednaki BE BW
tip 5: fixed (dodjela: provisioned)
  skup svih ostalih tipova, moguće sve kombinacije

## Slide 37: Odnos između slanja u silaznom i uzlaznom smjeru
korisnički sadržaj u uzlaznom smjeru podijeljen je u T-CONT-ove
vremena SStart i SStop izražena su brojem okteta

## Slide 38: Formiranje okvira u silaznom smjeru
XG-PON (ITU-T G.987)

## Slide 39: GEM i XGEM okviri
XG-PON
GPON
granularnost korisničkog sadržaja – 4 okteta (riječ) u XGEM-u i 1 oktet u GEM-u

## Slide 40: Preslikavanje korisničkog sadržaja u GEM-okvire
isto načelo preslikavanja vrijedi i za označene ethernetske okvire

## Slide 41: Preslikavanje korisničkog sadržaja u GEM-okvire (II)
za XG-PON definirana su jedino preslikavanja ethernetskih i MPLS okvira u korisnički sadržaj

## Slide 42: DBA
bandwidth assignment – raspodjela kapaciteta u odlaznom smjeru između ONU-a
  najjednostavniji pristup: svim ONU-ima jednako – neučinkovito
  bolja je dinamička metoda, G.983.4 daje podlogu za DBA
dinamičko upravljanje dodjelom kapaciteta (DBA)
  dvije vrste ONU-a
    status-reporting
      ONU-i izvještavaju OLT o stanju svojih spremnika
    non-status-reporting
      OLT autonomno predviđa stanje spremnika u ONU-ima na temelju ranijeg prometa
  Sukladno tome, OLT podržava jednu ili obje metode
    status-reporting DBA (SR-DBA)
    traffic-monitoring DBA (TM-DBA)
  moguća i hibridna metoda između NSR-a i SR-a
  OLT upravlja dodjelom BW-a T-CONT-ovima, a ONU to raspodjeljuje između Port-ID-a

## Slide 43: Enkripcija i FEC
GPON koristi enkripciju 128-bitni AES (opcije: 192 i 256 bita)
  potrebno zaštititi silazni smjer
    enkripciju je moguće koristiti i u uzlaznom smjeru
  enkriptira se samo korisnički sadržaj GEM okvira
  OLT inicira razmjenu ključeva PLOAM porukama
    ONU generira ključ i šalje ga natrag OLT-u
FEC – koristi se RS(255, 239)
  dobitak u budžetu snage 3 – 4 dB, posebno važan za CBR (TDM) promet
FEC u silaznom smjeru
36432

## Slide 44: FEC u uzlaznom smjeru
kad je u nekom ONT-u FEC omogućen, on se primjenjuje na sva slanja u uzlaznom smjeru tog ONT-a
FEC se u predajniku odvija prije pseudoslučajnog kodiranja (engl. scrambling)
  PSK poboljšava prijenosne performanse na signalnoj razini

## Slide 45: Aktivacija ONU-a
aktivacija ONU-a započinje
  ručno od strane operatera koji aktivira novi ONU
  automatskim prozivanjem (polling) od strane OLT-a
    traži "nestale" ali ranije aktivne ONU-e, da li su se vratili u uslugu
    ili traži nove ONU-e
početno stanje: nakon uključivanja ili nakon reseta ONU ide u početno stanje
  nakon što su razriješeni svi alarmi i ONU primi signal prelazi u stanje Standby
  nakon što primi poruku Upstream_Overhead prelazi u stanje Power_Setup
  sljedeće stanje je Serial_Number
    ONU čeka da OLT pošalje zahtjev za Serial_Number, nakon što primi tu poruku šalje svoj serijski broj
    nakon što OLT dobije dva odgovora od ONU-a dodjeljuje mu ONU-ID
  nakon aktivacije započinje proces ranging